## Slide 1
拾放智造
小算力 × 小数据，让机械臂学会「抓放」
PickTeach · 机械臂智能化改造方案
对内技术复现 · 对外售前宣讲 | SmolVLA × SO-100 案例实证
Notes: 开场白：各位好。今天向大家汇报的是一套面向制造现场机械臂智能化改造的方案——「拾放智造」。它要回答一个核心问题：在现有六轴/协作机器人的基础上，能不能用很小的算力和有限的数据，就让机械臂学会「抓取-放置」这类任务，从而降低对专业示教工程师的依赖。下面我们用一个已跑通的实际案例来说明。

## Slide 2
制造现场的「最后一公里」
为什么机械臂智能化改造总是卡在落地
编程门槛高
传统示教需专业机器人工程师
逐点示教、反复调试，门槛高
换品种重示教
换产线 / 换物料就要重新示教，
周期长、成本反复投入
依赖现场工程师
小批量多品种场景下，
投入产出比不划算
传统视觉泛化差
光照、物料、位姿变化，
需频繁人工调参
拾放智造 · 机械臂智能化改造方案
2
Notes: 这一页讲的是「痛点」。制造现场的机械臂已经很多了，但智能化改造并没有大规模铺开，卡在哪？四个字概括就是「落地难」：第一，传统示教要专业工程师逐点编程，门槛高；第二，一旦换品种就要重新示教，成本反复；第三，小批量多品种本来就是制造业常态，靠人工示教不划算；第四，传统视觉方案对环境变化很敏感，要反复调参。这四点，就是我们方案的切入点。

## Slide 3
传统示教 vs 拾放智造
一条「由演示学习」而非「逐点编程」的路径
传统示教编程
• 专业工程师逐点示教，周期长
• 换品种 = 从头再来一遍
• 严重依赖个人经验，难以复制
• 小批量多品种投入产出比低
拾放智造（模仿学习微调）
• 演示几次给机器人看，模型自己学
• 换品种只需补采少量数据，再微调
• 流程可复制，不依赖个人经验
• 单卡算力即可，适合多品种快速迭代
拾放智造 · 机械臂智能化改造方案
3
Notes: 这页做核心对比。左边是传统示教：工程师拿着示教器，一个点一个点地教机器人，换品种就重来，靠个人经验。右边是我们的路径：模仿学习微调——你只需要给机器人演示几次正确动作，模型从示范里学会抓放；换品种时补采少量数据重新微调就行。注意，这里的关键词是「由示范学习」，而不是「重新编程」。

## Slide 4
核心价值主张
小算力 + 小数据 → 让机械臂学会抓放
小算力
单张 Tesla T4（16GB）
即可完成训练
小数据
几十集演示数据
（非海量标注）
快交付
天级完成数据→模型
→验证闭环
拾放智造 · 机械臂智能化改造方案
4
Notes: 一句话价值主张：小算力加小数据，就能让机械臂学会抓放。三个关键词——小算力：单张 T4 卡就够，不用 GPU 集群；小数据：几十集演示数据，不需要海量人工标注；快交付：从数据到模型到验证，天级就能闭环。这三点分别对应客户的算力预算、数据积累、和上线节奏，是我们方案最核心的卖点。

## Slide 5
三种「教机器人」的方式
为什么我们选择模仿学习这条更轻的路线
传统示教
逐点编程
• 人工逐点示教
• 换品种重来
• 依赖专家经验
模仿学习
从示范中学习
• 演示→模型学会
• 少量数据即可
• 算力要求低
✓ 本方案采用
强化学习
试错+奖励
• 需大量交互试错
• 奖励设计复杂
• 算力门槛高
拾放智造 · 机械臂智能化改造方案
5
Notes: 这页是技术科普，帮客户分清三种「教机器人」的方式。传统示教是逐点编程，门槛高、换品种重来。强化学习是让机器人试错、给奖励，但需要大量交互、奖励设计复杂、算力门槛高。模仿学习是折中且更轻的路线：给机器人演示正确动作，它从示范里学习，数据需求小、算力低。我们选择模仿学习，正是为了匹配制造现场「小批量、快迭代、算力有限」的约束。

## Slide 6
实证案例：我们做了什么
通用模型 + 少量演示数据 → 单卡微调出抓放能力
通用 VLA 模型
SmolVLA（4.5 亿参数）
视觉-语言-动作模型
→
少量演示数据
50 集抓放演示
约 2 万帧 · 双相机 · 6 自由度
→
单卡微调
Tesla T4（16GB）
训练约 9 小时
→
专用模型
可加载推理的
抓放动作模型
拾放智造 · 机械臂智能化改造方案
6
Notes: 这页讲我们具体做了什么，是一条完整的流水线。起点是一个通用的大模型 SmolVLA，4.5 亿参数，具备视觉和语言理解能力；第二步，我们只用 50 集抓放演示数据——注意是「演示」不是海量标注，大约两万帧、双相机、6 自由度；第三步，在单张 T4 16G 显卡上微调约 9 小时；最后得到一个可加载推理的专用抓放模型。整条链路没有用到 GPU 集群，成本可控。

## Slide 7
效果数据
离线动作预测对比：微调后误差大幅下降
-89.3%
动作预测误差下降
关节 | base MSE | 微调后 MSE | 提升
shoulder_pan | 604.11 | 15.82 | +97.4%
shoulder_lift | 409.03 | 75.52 | +81.5%
elbow_flex | 183.10 | 33.09 | +81.9%
wrist_flex | 202.49 | 23.49 | +88.4%
wrist_roll | 98.07 | 15.57 | +84.1%
gripper | 92.69 | 6.83 | +92.6%
总体 | 264.91 | 28.39 | +89.3%
说明：离线评估（留出集 ep45–49，共 1877 帧），指标为预测动作与真值动作的逐关节 MSE，
数值越低越准。微调后 6 个关节全部提升（+81.5% ~ +97.4%）。
拾放智造 · 机械臂智能化改造方案
7
Notes: 这一页是硬数据，最有说服力。我们做一个「离线动作预测对比」：把模型预测的动作和数据集里的真值动作逐关节比对，算均方误差，误差越小越准。结果：微调后的模型整体误差下降了 89.3%，从 264.91 降到 28.39；6 个关节全部提升，最好的一档提升了 97.4%。需要说明这是离线验证、不是真机跑，但它已经能证明：模型确实学到了这个抓放任务的动作规律。

## Slide 8
成本账
算力 + 数据 + 人力 + 工期（口径可替换为贵司真实值）
维度 | 传统示教编程 | 拾放智造（本案例推算）
算力要求 | 无需训练（纯人工编程） | 单张 T4，约 9 小时
数据投入 | — | 50 集演示（约 1–2 人·天采集）
单工位总投入 | 约 5–15 人·天 | 约 4–6 人·天
换品种成本 | 重新示教 3–10 人·天 / 次 | 补采少量数据 + 再微调（天级）
专家依赖 | 高（依赖示教经验） | 中（数据采集即可上手）
注：本案例为演示规模，实际产线需按工位数量、品种复杂度、数据采集条件重新测算；
「拾放智造」列的 1–2 人·天为数据采集假设，训练为夜间无人值守（约 0.5 人·天值守），部署联调 2–3 人·天。
拾放智造 · 机械臂智能化改造方案
8
Notes: 这页算成本账，口径是「算力 + 数据 + 人力 + 工期」。对比传统示教：一个复杂抓放工位，传统示教大约要 5 到 15 人天；我们这套方案推算下来约 4 到 6 人天，而且算力只要一张 T4 卡。更关键的是「换品种」——传统要重新示教、每次 3 到 10 人天；我们只需补采少量数据再微调，天级就能完成。表里的数字是演示规模推算的合理假设，落地时请替换成贵司真实工位和人力口径。

## Slide 9
落地路径
从 demo 到客户产线：四步闭环
1
采数据
在目标工位录制
抓放演示（几十集）
→
2
微调
通用模型 + 现场数据
单卡微调
→
3
部署
加载模型到推理端
接机械臂控制
→
4
迭代
根据上线反馈
补数据再微调
拾放智造 · 机械臂智能化改造方案
9
Notes: 落地分四步，形成一个可持续迭代的闭环。第一步采数据：在客户目标工位录制抓放演示，几十集即可；第二步微调：用通用模型加载现场数据，单卡微调；第三步部署：把模型加载到推理端，接上机械臂控制；第四步迭代：根据上线反馈补数据再微调，越用越准。这套流程可复制到不同工位、不同品种。

## Slide 10
边界与诚实声明
把当前能力边界讲清楚，是对客户负责
• 当前成果为「离线动作预测验证」，尚未接真机 rollout 闭环
• 演示场景为固定抓放任务，多品种 / 复杂工况需扩展数据
• 本案例使用演示规模数据（50 集），产线落地需采集现场真实数据
• 模型泛化依赖数据覆盖度：新物料、新位姿需补充演示
• 上线前需在真实产线做二次验证与安全评估
拾放智造 · 机械臂智能化改造方案
10
Notes: 这页我们主动讲边界，这是技术方案该有的诚实。第一，目前是离线验证，证明的是「预测动作接近真值」，还没接真机跑闭环；第二，演示场景是固定抓放，多品种复杂工况要扩数据；第三，50 集是演示规模，产线要用现场真实数据；第四，模型泛化依赖数据覆盖；第五，上线前必须真机二次验证和安全评估。把这些讲清楚，既是对客户负责，也避免过度承诺。

## Slide 11
下一步
用一个小型 POC 验证产线可行性
1
选定 1 个典型工位
抓放任务清晰、数据易采集
2
采集现场演示数据
约定集数与采集规范
3
微调 + 离线验证
输出 MSE 评估报告
4
真机部署 + 联合验收
形成可复制的改造方案
诚邀贵司提供 1 个真实抓放工位，共同完成一次端到端 POC 验证。
拾放智造 · 机械臂智能化改造方案
11
Notes: 最后一页是行动号召。建议从小型 POC 开始：选一个抓放任务清晰的典型工位，采集现场演示数据，做微调和离线验证，最后真机部署联合验收，形成可复制的方案。我们诚邀贵司提供真实工位，一起跑通一次端到端验证，用真实数据说话。